A = Length of Conrod			5”

B = Crank throw = Stroke / 2		1.5”

 = Angle BTDC			28 degrees

C = Bsin

D = Bcos

E = sqrt(A2 - C2)

So x = (A + B) – (D + E )

x = (A + B ) – ((Bcos) + sqrt(A2 - (BSin) 2)

x = 6.5 – 1.34244 + sqrt(25 – 0.4959)

x = 6.5-(1.34244 + 4.95)

x = 6.5 – 6.29244

x = 0.20756 “ = 5.27mm

# Text boxes

B

A

C

D

E

TDC Position

x

